Усилитель Soundstandard VX450

Выходной каскад MOS-FET. Аналоговый усилитель мощности, MOS-FET, 2х450 Вт/8 Ом, 2х675 Вт/4 Ом, 2х810 Вт/2 Ом, быстродействие 50 В/мк.сек., демпинг-фактор >500, класс 2H, 2U, 21 кг. Трансформаторный блок питания.

Компания SAE - владелец брэнда Soundstandard! - один из крупнейших в Азии производителей звукового оборудования. Компания производит усилители, в т.ч. цифровые, усилители с дистанционным управлением, секвенсоры подключения питания, эквалайзеры, компрессоры, кроссоверы.

| Количество каналов | 2 |
| --- | --- |
| Мощность на канал |
| 8 Ом | 2 х 400 Вт |
| 4 Ома | 2 х 600 Вт |
| 2 Ома | 2 х 800 Вт |
| 8 Ом мост | 1200 Вт |
| 4 Ома мост | 1600 Вт |
| К.Н.И., 20Гц-20кГц | 0,05% |
| Отношение сигнал/шум | >95дБ |
| Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 40 В/мс |
| Габариты | 585 х 560 х 150 мм |
| Вес | 30 кг |