Стерео усилитель Номинальное сопротивление нагрузки 4 Ом (канал) 8 Ом (мост) Выходная мощность 500 / 900Вт (канал, 8 / 4 Ом, 1кГц) 1450 Вт (мост, 8 Ом, 1кГц) Пиковая выходная мощность 625 / 1250 Вт (канал, 8 / 4 Ом, 10 мс) 2500 Вт (мост, 8 Ом, 10 мс) Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (±0.2 дБ, 600 Вт, 4 Ом) 10 Гц - 60 кГц (±1 дБ, 1 Вт, 4 Ом) Общие гармонические искажения 0.003 % (1 кГц, 4 Ом) 0.02 % (20 Гц - 20 кГц, 4 Ом) Скорость нарастания выходного напряжения 40 В/мкс (канал) 80 В/мкс (мост) Коэффициент демпфирования 200 (1 кГц, 4 Ом) Переходное затухание между каналами 60 дБ (1 кГц) Отношение сигнал/шум 100 дБ (не взвешенное) Входное сопротивление 10 кОм (симметричное) Чувствительность 0.775 В Сеть питания 220 В, 50-60 Гц Масса 17 кг Габаритные размеры 482 мм (ширина 96 мм (высота) 414 мм (глубина)

2 х 900 Вт, 4 Ом
  2 х 500 Вт, 8 Ом
      1450 Вт, мост 8 Ом
- принудительное охлаждение
- биполярные «TOSHIBA» выходные транзисторы
- двухступенчатая термозащита
- корпус 2U, вес 16кг

| ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Номинальное сопротивление нагрузки | 4 Ом (канал) |
|  | 8 Ом (мост) |
| Выходная мощность | 900 / 500 Вт (канал, 4 / 8 Ом, 220 В) |
|  | 1450 Вт (мост, 8 Ом, 220 В) |
| Пиковая выходная мощность | 1250 / 625 Вт (канал, 4 / 8 Ом, 10 мс, 220 В) |
|  | 2500 Вт (мост, 8 Ом, 10 мс, 220 В) |
| Диапазон частот* | 20 Гц - 20 кГц (±0.2 дБ, 700 Вт, 4 Ом) |
|  | 10 Гц - 60 кГц (±1 дБ, 1 Вт, 4 Ом) |
| Общие гармонические искажения | 0.003 % (1 кГц, 4 Ом) |
|  | 0.02 % (20 Гц - 20 кГц, 4 Ом) |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 40 В/мкс (канал) |
|  | 80 В/мкс (мост) |
| Коэффициент демпфирования | 400 (1 кГц, 8 Ом) |
| Переходное затухание между каналами | 60 дБ (1 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ (не взвешенное) |
| Входное сопротивление | 10 кОм (симметричное) |
| Чувствительность | 0.775 В |
| Сеть питания | 220 В, 50/60 Гц |
| Масса | 16 кг |
| Габаритные размеры | 482 мм (ширина), 96 мм (высота), 414 мм (глубина) |

* При отключенных обрезных фильтрах.

Описание

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция

Усилитель выполнен в металлическом (стальном) корпусе высотой 2U. Конструкция усилителя предусматривает установку его в стандартную стойку (RACK 19"). Конструктивно усилитель состоит из:

• источника питания;

• двух одинаковых моноблоков усиления;

• коммутационного блока (входные соединители, переключатели входных фильтров, регуляторы входного уровня, переключатель режимов работы усилителя);

• блока индикации.

Источник питания

Общий для обоих каналов усилителя. Состоит из блока плавного пуска, тороидального трансформатора, выпрямителей и платы конденсаторов фильтра.

Охлаждение

Охлаждение выходного каскада усилителя осуществляется вентиляторами. Система охлаждения независимая для каждого канала. Направление потока воздуха – от передней панели к задней. В усилителе предусмотрено плавное регулирование интенсивности охлаждения. После включения, а также при работе усилителя с небольшой выходной мощностью интенсивность охлаждения минимальная. В это время вентиляторы работают на малых оборотах, что обеспечивает низкий уровень создаваемого усилителем акустического шума. С ростом выходной мощности и, как следствие, ростом температуры транзисторов выходного каскада происходит плавное увеличение скорости потока охлаждающего воздуха и соответственно интенсивности охлаждения.

Выходной каскад

Выходной каскад усилителя выполнен с использованием комплементарных биполярных транзисторов компании «TOSHIBA» на основе схемотехники класса «Н» с двухуровневым питанием.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Защита от коротких замыканий выхода

Работает независимо для каждого канала, а также для усилителя, работающего в мостовом включении. При работе защиты усилитель не отключается, и после устранения неблагоприятных факторов автоматически восстанавливает свою работоспособность.

Защита от перегрузки

Выполнена по двухступенчатой схеме и обеспечивает не только надежную защиту выходного каскада усилителя, но и оптимальное качество звучания усилителя в режиме перегрузки.

При возникновении коротких перегрузок длительностью до 3мс (например, вызванных резким уменьшением комплексного сопротивления нагрузки) срабатывает лишь токовая защита выходного каскада, которая ограничивает протекающий через выходные транзисторы ток на безопасном для них уровне. При этом настройка защиты выполнена таким образом, что усилитель кратковременно может отдавать полную мощность (без снижения выходного напряжения) даже на очень низкие сопротивления нагрузки.

При более длительных перегрузках система защиты включает встроенный 
Clip-лимитер, который уменьшает уровень поступающего на вход усилителя сигнала и устраняет искажения, вызванные «жесткой» перегрузкой.

Защита от постоянного напряжения на выходе

Схемотехника усилителя обеспечивает отсутствие щелчков и помех от переходных процессов в момент включения/выключения без применения реле для коммутации выходного сигнала. Для предотвращения повреждения акустических систем постоянным током в усилителе применена независимая для каждого канала симисторная защита, которая «закорачивает» выход усилителя в случае появления на нем постоянного напряжения или мощных низкочастотных колебаний.

Защита от высокочастотных колебаний

При появлении на выходе мощных высокочастотных колебаний, которые могут возникнуть от плохих контактов в соединителях входных кабелей или могут быть поданы на вход усилителя с какого-нибудь другого устройства (кроссовер, микшерный пульт), система защиты включает встроенный Clip-лимитер, который уменьшает уровень поступающего на вход усилителя сигнала. Эта система защиты гарантировано предотвратит повреждение высокочастотных динамиков немузыкальными сигналами с мощным высокочастотным спектром.

Термозащита

Обеспечивает защиту выходного каскада усилителя от перегрева. В усилителе применена двухступенчатая система термозащиты, которая надежно защищает выходной каскад усилителя от перегрева, не допуская при этом его полную блокировку, а также отключение входного (и соответственно выходного) сигнала. Работа термозащиты непосредственно связана с системой охлаждения усилителя и имеет следующий алгоритм работы. При небольшой выходной мощности вентиляторы системы охлаждения работают на малых оборотах. С ростом выходной мощности увеличивается нагрев выходных транзисторов, и соответственно плавно растут обороты вентилятора. При нагреве выходных транзисторов до температуры 85°С система термозащиты отключает верхнюю ступень питания, тем самым значительно снижая мощность на выходе соответствующего канала усилителя. Об этом свидетельствует слабо светящийся (с половинным уровнем яркости) индикатор «ALARM». В таком режиме приемлемое качество звука обеспечивается работой встроенного Clip-лимитера, который снижает уровень входного сигнала при появлении искажений на выходе. В случае дальнейшего увеличения нагрева выходного каскада, по достижении транзисторами температуры 95°С (как правило, это происходит только при выходе из строя вентилятора охлаждения) система термозащиты заблокирует входной сигнал и выходной каскад соответствующего канала усилителя. Об этом будет свидетельствовать светящийся (с полным уровнем яркости) индикаор «ALARM». После снижения температуры транзисторов выходного каскада восстановление работоспособности усилителя будет происходить в обратном порядке.

Плавный пуск

В целях ограничения импульсных токов потребления и минимизации помех, вносимых усилителем в питающую сеть в момент включения, в усилителе предусмотрена система плавного включения, снижающая пусковой ток усилителя до незначительных величин.

Плавный ввод сигнала

При включении питания усилителя коэффициент усиления плавно изменяется от нуля до максимального значения, что обеспечивает плавное нарастание громкости звука в акустических системах.

Симметричные входы

Использование симметричных входов обеспечивает существенное уменьшение наводок на длинные входные соединительные кабели.

Линейные выходы

Линейные выходы усилителя подключены параллельно к входам усилителя (каждый к своему каналу) и обеспечивают возможность параллельного подключения нескольких усилителей, используя стандартные сигнальные кабели с соединителями XLR.

Регуляторы входного уровня

Позволяют устанавливать необходимую чувствительность усилителя (отдельно для каждого канала), что имеет большое значение при работе нескольких усилителей параллельно, особенно при работе на различные типы акустических систем или в составе многополосных комплексов звукоусилительной аппаратуры.

Входной фильтр

Для улучшения работы акустических систем в усилителе установлен переключаемый обрезной фильтр.

Он обрезает составляющие сигнала ниже установленной частоты (30Гц, 50Гц), которые не воспроизводятся подавляющим большинством профессиональных акустических систем.

Работа такого фильтра значительно снижает смещение диффузора низкочастотного громкоговорителя на частотах ниже частоты среза акустической системы, что позволяет существенно увеличить подаваемую на нее мощность, не опасаясь повредить низкочастотный громкоговоритель. Мощность усилителя не расходуется на бесполезную “болтанку” диффузора громкоговорителя и нагрев его звуковой катушки.

Работа фильтра также благоприятно сказывается на тепловом режиме и нагрузке на выходные транзисторы, что, в свою очередь, повышает надежность самого усилителя.

Частота среза фильтра устанавливается отдельно для каждого канала движковым переключателем, расположенным на задней панели усилителя.

Частотные характеристики усилителя мощности 
(в области низких частот) в различных
положениях переключателя входного фильтра

Кроме того, этим же переключателем фильтр может быть отключен при необходимости получения линейной АЧХ для работы с полнодиапазонными акустическими системами на студиях или в кинотеатрах.

Переключатель чувствительности

Усилитель имеет стандартную чувствительность 0,775В, но предусмотрена также и возможность установки фиксированного усиления 32дБ (при необходимости использования данного прибора в звуковых системах, где требуется таковое).

Переключение «Чувствительность/Фиксированное усиление» осуществляется с помощью перемычек (джамперов), расположенных внутри корпуса усилителя.

Предприятие-изготовитель устанавливает перемычки (джампера) в положение «Чувствительность 0,775В». При необходимости установки перемычек в положение «Фиксированное усиление 32дБ», обращайтесь за технической консультацией к региональным дилерам или на предприятие-изготовитель по электронной почте: support@parkaudio2.com

Переключатель заземления

Устраняет возможность появления фона переменного тока при совместной работе нескольких усилителей (или усилителя с другими устройствами) путем соединения/разъединения схемной и корпусной земли.

Отсоединяемый сетевой кабель

Обеспечивает удобство транспортировки и установки в стойку.